## Slide 3
Какова сила тока в резисторе, если его сопротивление 12 Ом, а напряжение на нём 120 В?
R = 12 Ом
U = 120 В
I – ?
Ответ: 10 А
Дано (3):
Решение (3):
Теория

## Slide 4
Напряжение на зажимах лампы карманного фонаря 12 В, сопротивление спирали лампы 24 Ом.
Чему равна сила тока?
Ответ:
Проверка:
Образец
0,5 А

## Slide 5
Реши задачу, применяя формулу определения напряжения:
Теория
Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 15 ом, если сила тока в проводнике 0,5 А
Ответ:
Проверка:
7,5 В

## Slide 6
Реши задачу на определение сопротивления:
Определите сопротивление электрической лампы, сила тока которой 0,2 А при напряжении 220 В.
Ответ:
Проверка:
1100 Ом
Теория

## Slide 7
II
Теория
Сопротивление проводника 6 Ом, а сила тока в нём 0,2 А. Определите напряжение на концах проводника.
R = 6 Ом
I = 0,2 А
U – ?
Ответ: 1,2 В
Дано (3):
Решение (4):

## Slide 8
Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 30 Ом, если сила тока в проводнике 10 мА.
Ответ:
Проверка:
Образец
0,3 В
II

## Slide 9
Реши задачу применяя формулу
определения сопротивления:
II
Определите сопротивление участка телеграфной линии, сила тока в которой 0,08 А при напряжении 0,048 В.
Ответ:
Проверка:
6 Ом
Теория

## Slide 10
Реши задачу, применяя формулу определения силы тока:
II
Теория
Напряжение на зажимах лампы карманного фонаря 6 В, сопротивление спирали лампы 30 Ом. Чему равна сила тока?
Ответ:
Проверка:
0,2 А

## Slide 11
Определите сопротивление проводника, если при напряжении 110 В сила тока в нём 2 А.
U = 110 В
I = 2 А
R – ?
Ответ: 55 Ом
Дано (3):
Решение (4):
Теория
III

## Slide 12
Определите сопротивление спирали электроплитки, сила тока в которой 4 А при напряжении 220 В.
Ответ:
Проверка:
Образец
55 Ом
III

## Slide 13
Реши задачу, применяя формулу определения напряжения:
Теория
Определите напряжение в спирали электрической лампочки, если её сопротивление 240 Ом, а сила тока в ней 0,5 А.
Ответ:
Проверка:
120 В
III

## Slide 14
Реши задачу, применяя формулу определения силы тока:
III
Теория
Напряжение на двигателе троллейбуса 550 В, сопротивление его обмотки 2,75 Ом. Чему равна сила тока?
Ответ:
Проверка:
200 А

## Slide 15
Титульный слайд
Резистор картинка
Напряжение
Лампочка
Измерение сопротивления
Кабель медный
Столб с проводами
Троллейбус
Вольтметр
Электроплитка со спиралью
http://karmanform.ucoz.ru/