## Slide 3
Два проводника сопротивлением 2 Ом и 3 Ом соединены последовательно. Сила тока в цепи 1 А. Определите сопротивление цепи, напряжение на каждом проводнике и полное напряжение.
R₁ = 2 Ом
I = 1 A
R – ? U₁ – ?
Ответ: 6 Ом; 2 В; 3 В; 5 В
Дано (4):
Решение (8):
Теория
R₂ = 3 Ом
U₂ – ? U – ?

## Slide 4
Ответ:
Проверка (4):
Образец
Два проводника сопротивлением 4 Ом и 6 Ом соединены последовательно. Сила тока в цепи 0,5 А. Определите сопротивление цепи, напряжение на каждом проводнике и полное напряжение.
10 Ом; 2 В; 3 В; 5 В

## Slide 5
Реши задачу на определение напряжения
и силы тока на всём участке цепи:
Теория
В сеть последовательно включены два резистора сопротивлением 18 Ом и 36 Ом. Каково напряжение на втором резисторе, если на первом напряжение 5,4 В? Определите напряжение и силу тока на всём участке цепи.
Ответ:
Проверка (3):
0,3 А; 10,8 В; 16,2 В

## Slide 6
II
Два проводника сопротивлением 20 Ом и 30 Ом соединены последовательно. Напряжение на концах первого проводника 12 В. Определите сопротивление цепи, силу тока в цепи, напряжение на втором проводнике и полное напряжение.
R₁ = 20 Ом
U₁ = 12 В
R – ? U₂ – ?
Ответ: 50 Ом; 18 В; 0,6 А; 30 В
Дано (4):
Теория
R₂ = 30 Ом
I – ? U – ?
Решение (8):

## Slide 7
Ответ:
Проверка (4):
Образец
0,25 А; 10 В; 25 В; 100 Ом
II
Два проводника сопротивлением 40 Ом и 60 Ом соединены последовательно. Напряжение на концах второго проводника 15 В. Найдите силу тока в цепи, напряжение на первом проводнике, полное напряжение и полное сопротивление.

## Slide 8
Реши задачу на определение напряжения
и силы тока на всём участке цепи:
Теория
В сеть последовательно включены два резистора сопротивлением 100 Ом и 50 Ом. Каково напряжение на втором резисторе, если на первом напряжение 120 В? Определите напряжение и силу тока на всём участке цепи.
Ответ:
Проверка (3):
60 В; 180 В; 1,2 А
II

## Slide 9
III
Два резистора соединены последовательно. Сопротивление первого 12 Ом, полное сопротивление 30. Сила тока в цепи 2 А. Определить сопротивление первого резистора, напряжение на каждом проводнике и полное напряжение.
R₁ = 20 Ом
I = 2 А
R₂ – ? U₁ – ?
Ответ: 18 Ом; 24 В; 36 В; 60 В
Дано (4):
Теория
R₂ = 30 Ом
U₂ – ? U – ?
Решение (8):

## Slide 10
Ответ:
Проверка (4):
Образец
50 Ом; 24 В; 40 В; 64 В
III
Две лампы соединены последовательно. Сила тока в цепи
0,8 А. Сопротивление первой лампы 30 Ом, полное – 80 Ом. Найдите сопротивление второй лампы, напряжение на каждой лампе и напряжение на всём участке.

## Slide 11
Реши задачу на определение напряжения
на всём участке цепи:
Теория
В сеть последовательно включены два резистора сопротивлением 6 Ом и 12 Ом. Каково напряжение на втором резисторе, если на первом напряжение 3 В? Определите напряжение на всём участке цепи.
Ответ:
Проверка (3):
6 В; 9 В
III

## Slide 12
Титульный слайд
Последовательное соединение-схема
Соединение резисторов
http://karmanform.ucoz.ru/
Последовательное соединение двух ламп