## Slide 3
Два проводника сопротивлением 200 Ом и 300 Ом соединены параллельно. Определите полное сопротивление цепи.
R₁ = 200 Ом
R – ?
Ответ: 120 Ом
Дано (3):
Решение (4):
Теория
R₂ = 300 Ом

## Slide 4
Ответ:
Проверка:
Образец
12 Ом
Два проводника сопротивлением 20 Ом и 30 Ом соединены параллельно. Определите полное сопротивление участка цепи.

## Slide 5
Реши задачу на определение силы тока:
Теория
Два проводника соединены параллельно. Напряжение на участке цепи 120 В. Сопротивление первого проводника 30 Ом, второго – 40 Ом. Определите силу тока в каждом проводнике и силу тока на всём участке цепи.
Ответ:
Проверка (3):
4 А; 3 А; 7 А

## Slide 6
II
Два резистора соединены параллельно. Сила тока в первом резисторе 0,5 А, во втором – 1 А. Сопротивление первого резистора 18 Ом. Определите силу тока на всём участке цепи и сопротивление второго резистора
R₁ = 18 Ом
I – ? R₂ – ?
Ответ: 1,5 А; 9 Ом
Дано (4):
Теория
I₁ = 0,5 А
Решение (6):
I₂ = 1 А

## Slide 7
Теория
Два проводника соединены параллельно. Сила тока в первом проводнике 0,5 А, во втором – 0,3 А. Напряжение на участке 120 В. Определите силу тока на всём участке цепи
и полное сопротивление участка.
Ответ:
Проверка (3):
0,8 А; 150 Ом
II

## Slide 8
Реши задачу на определение силы тока:
Теория
Два проводника соединены параллельно. Напряжение на участке цепи 1,2 В. Сопротивление первого проводника 3 Ом, второго – 4 Ом. Определите силу тока в каждом проводнике и силу тока на всём участке цепи.
Ответ:
Проверка (3):
0,4 А; 0,3 А; 0,7 А
II

## Slide 9
III
Две лампы соединены параллельно. Напряжение на первой лампе 220 В, сила тока в ней 0,5 А. Сила тока в цепи 2,7 А. Определите силу тока во второй лампе и сопротивление каждой лампы.
U₁ = 220 В
I = 2,7 А
I₂ – ? R₁ – ?
Ответ: 2,2 А; 440 Ом; 100 Ом
Дано (4):
Теория
I₁ = 0,5 А
R₂ – ?
Решение (6):

## Slide 10
Ответ:
Проверка (4):
Образец
0,4 А; 27 В; 54 Ом; 67,5 Ом
III
Два проводника соединены параллельно. Сила тока в первом проводнике 0,5 А, на всём участке цепи – 0,9 А. Сопротивление участка 30 Ом. Определить силу тока во втором проводнике, напряжение на участке и сопротивление каждого проводника.
Реши задачу:

## Slide 11
Реши задачу на определение силы тока:
Теория
Два резистора сопротивлением 50 Ом и 100 Ом соединены параллельно. Напряжение на участке цепи равно 24 В. Какова сила тока в каждом резисторе и на всём участке цепи?
Ответ:
Проверка (3):
0,48 А; 0,24 А; 0,72 А
III

## Slide 12
Титульный слайд
Параллельное соединение-схема
Соединение резисторов
http://karmanform.ucoz.ru/
Измерение силы тока
Схема -2